ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

27.02.2012

| МИНЕРАЛ растворитель фасадный | MINERAL |
| --- | --- |
| Тип | Органический растворитель |
| Область применения | Предназначен для разбавления фасадной краски "MINERAL UNI" и фасадной грунтовки "GRAVEL UNI". |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА |
| Плотность | Около 0.84 кг/л |
| Цвет | Бесцветный. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления. |
| Тара | 5 л. |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| Способ применения | Добавить растворитель фасадный "MINERAL" в лакокрасочный материал в количестве, указанном в спецификацию на краску (грунтовку). Перед использованием тщательно перемешать не менее 10 минут. При температуре краски выше 0°С выдержать до использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – сутки. Непосредственно перед использованием перемешать повторно. |
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит уайт-спирит и ксилол. Воспламеняющееся вещество. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем пользоваться респиратором. Хранить в недоступном для детей месте. |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Пустую сухую тару можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки растворителя не выливать в канализацию и водоемы. |
| Изготовитель | ООО "Тиккурила" 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д.15, корп.3 тел./факс (812) 380 33 99 www.finncolor.ru |